## Slide 1: Hiirimaton taival
Mikrokuitua ja luonnonkumia

## Slide 2: MIkrokuitu
Mikrokuidun valmistukseen käytetään polyesteriä, polyamidia tai polypropyleenia sekä muuntokuiduista modaalia.
  Polyamideista tunnetuin on Nylon. Polyamidit ovat ryhmä kuituja, jotka valmistetaan öljyteollisuuden sivutuotteista. Siitä irtoaa mikromuovia eikä se ole biohajoavaa. Polyamidin valmistus kuluttaa uusiutumattomia luonnonvaroja. On olemassa myös biopohjaista polyamidia, mutta sitä käytetään todella vähän. Polyamidin hiilidioksidipäästöt ovat korkeammat kuin polyesterillä. Kuitupöly saattaa aiheuttaa oireita kehräämöissä, kutomoissa ja neulomoissa työskentelijöille. Kuidusta irtoava mikromuovi on ympäristölle ja varsinkin vesistöille haitallista. Polyamidin kierrätys on mahdollista termisesti ja kemiallisesti, mutta se ei ole kovin yleistä. Kierrätetystä polyamidista valmistettujen kankaiden raaka-aineena käytetään useimmiten teollisuuden jätemateriaali. Kierrätetty polyamidin kuluttaa 80% vähemmän kuin uuden kuidun valmistus.

## Slide 3
    Polyesteri on maailman eniten tuotettu tekstiilikuitu. Se valmistetaan mineraaliöljystä sulakehruumenetelmällä. Siitä irtoaa pesussa mikromuovia eikä se ole biohajoava kuitu. Polyesterin värjäyksessä käytetään työntekijöille haitallisia kemikaaleja. Näitä on rajoitettu erilaisin ympäristömerkein ja ohjeistuksin. Lopputuotteessa kemikaaleja ei pitäisi olla enää jäljellä. Polyesterin kierrätys on mahdollista. Usein kierrätetyn polyesterin lähtöaineena on juomapullot. Kierrätettyä polyesteriä on saatavilla hyvin ja sen ympäristövaikuteukset ovat uutta kuitua pienemmät.
    Polypropyleeni valmistetaan poyupropeenista joka on öljyteollisuuden puhdistusjätejjä, sen valmistus on nopeaa ja edullista. Se ei ole biohajoavaa, mutta sitä voidaan valmistaa myös biopohjaisena. Kuidin valmistuksessa kuluu vähemmän energiaa kuin muiden synteettisten kuitujen valmistukseen. Polypropeeni voidaan kierrättää termisesti kuusi kertaa, minkä jälkeen se on liian heikkoa uudelleen käytettäväksi.
    Modaali on viskoosin kaltainen selluloosamuuntokuitu. Se valmistetaan pyökkiselluloosasta ja sen valmistuksessa käytetään monia kemikaaleja.
    Lisätietoja https://www.weecos.com/fi/materiaaliopas/

## Slide 4: Luonnonkumi
Luonnonkumia saadaan kumipuista. Kumipuita ei kaadeta vaan pelkästään kumilateksi otetaan talteen. Kumin alhainen markkinahinta vaikeuttaa tuottajien toimeentuloa ja kumia tuotetaankin välillä todella huonoissa työolosuhteissa. Näitä on mm. turvallisuudesta tinkiminen, myrkkyjen väärinkäyttö, syrjintä, liialliset työajat ja lapsityövoiman käyttö.
Osa tuottajista vaihtaa kumin tuotannon paremmin tuottavaan palmuöljyn tuotantoon, tämä on ympäristön kannalta huono, koska kumipuut sitovat paljon enemmän hiilidioksidia kuin muut puulajit.
80% maailman luonnonkumista tuotetaan Aasiassa. Suurin osa kumista käytetään renkaiden valmistukseen.
https://www.fairrubber.org/about-rubber/

## Slide 5
Energiatehokkuuden tehostaminen on yksi kumiteollisuuden kehittämisen painopisteistä.
Kumin kierrätystä vaikeuttaa tuotteiden monimateriaalisuus. Kumia voidaan hajottaa talaisin kemiallisiksi komponenteiksi tai alkuaineiksi joko plasmateknologian tai pyrolyysiteknologian avulla
http://www.kumiteollisuus.fi/fin/kumiteollisuus/vastuullisuus/

## Slide 6: valmistus
Kumin raaka-aine tuotetaan Aasiassa, se jatkojalostetaan tehtaissa ja käytetään hiirimattojen valmistukseen esimerkiksi Kiinassa
Lateksi valutetaan kumipuista astioihin jotka sitten yhdistetään isompiin tankkeihin. Sitten kumi erotetaan lateksista koagulaation avulla lisäämällä happoa lateksin sekaan, tämä kestää noin 12h. Vesi poistetaan kumimassasta rullaamalla ja näin saadaan ohuita kumiliuskoja. Nämä kuivatetaan puisilla telineillä savustustaloissa. Tähän vaiheeseen menee useampia päiviä. Siten saadut kumiliuskat taitellaan isoiksi paaleiksi ja lähetetään prosessoitavaksi.
Tehtaissa kumi käy läpi neljä vaihetta; yhdistäminen, sekoitus, muotoilu ja vulkanointi. Yhdistämisvaiheessa kumiin lisätään kemikaaleja ja muita lisäaineita halutun käyttötarkoituksen mukaan. Tässä voidaan myös lisätä mukaan kierrätettyä kumia (yleensä alle 10%)

## Slide 7
Sekoitusvaiheessa kumia kuumennetaan jotta se tulee tarpeeksi juoksevaksi sekoitusta varten, näin saadaan lisäaineet sekoittumaan.
Muotoiuiluvaiheessa kumi rullataan sopivaan paksuuteen
Vulkanoinnissa kumin olemus vakiintuu halutuksi.
https://sciencing.com/manufacturing-process-rubber-5206099.html

## Slide 8: Hiirimaton Valmistus, käyttö ja kierrätys
Alkutuotanto kumille on sinänsä ympäristöystävällistä, koska kumi on luonnontuote ja kumipuut sitovat ilmakehästä hiilidioksidia, tosin työntekijöiden toimeentulo ja työolosuhteet eivät ole kunnossa.
Mikrokuitu valmistetaan öljyteollisuuden sivutuotteista, mutta se vaatii omat työstökoneensa. Lisäksi mikrokuitujen värjääminen vaatii enemmän väriä kuin esimerkiksi puuvillan värjäys johtuen mikrokuitujen rakenteesta.
Kumia ja mikrokuituja valmistetaan Aasiassa ja hiirimattoja myös. Toki esimerkiksi Kiinassa jo maan sisäiset kuljetukset voivat olla todella pitkiä.
Hiirimattoja käytetään ympäri maailmaa ja niitä kuljetetaan siis jakeluvaiheessa jakelukeskusten kautta kuluttajille.
Käytössä hiirimatto lisää hiirien tarkkuutta ja estää kulumista. Sen käyttöikä on pitkä, mutta kierrätys hankalaa.
Hiirimatto kuuluu sekajätteen kierrätykseen